SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV			Nazwa CPV:

45000000-7		ROBOTY BUDOWLANE

45262100-2		ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

45410000-4		TYNKOWANIE

45440000-3		ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

45260000-7	ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI

# DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45262000-1	SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ

# DACHOWE

45450000- 6		ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE

Inwestycja:	ROBOTY BUDOWLANE

WYKONANIE ELEWCJI BUDYNKU WRAZ Z OSUSZANIEM ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU    III LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

# W  ZIELONEJ GÓRZE.

# Branża:	ROBOTY BUDOWLANE

Adres Inwestycji:     ZIELONA GÓRA  UL. STRZELECKA 9   DZIAŁKA NR 204/2

Inwestor:	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

# IM. PROF. T. KOTARBIŃSKIEGO

ZIELONA GÓRA     UL. STRZELECKA 9

Opracował: 		................................................                     Data opracowania:	  MAJ  2008 r.

Zielona Góra – maj  2008 r.

# I. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót  -

„ WYKONANIE ELEWCJI BUDYNKU WRAZ Z OSUSZANIEM ŚCIAN

PIWNIC W BUDYNKU    III LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

# W  ZIELONEJ GÓRZE.”

# 1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

# 1.2.1  Prace przygotowawcze

a. Przygotowanie placu budowy

- przygotowanie zaplecza placu budowy

- montaż i demontaż rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

# 1.2.2  Prace elewacyjne

# a. Roboty tynkarskie i okładzinowe bud. główny, strona południowa łącznik i sala gimnastyczna

- zbicie części uszkodzonych starych tynków lokalizacja. jw.

- demontaż zbędnych elementów metalowych zainstalowanych na ścianach lokalizacja jw.

- przygotowanie podłoża gzymsu cokołowego wraz z krawędzią pod montaż płytek

elewacyjnych bud. główny, strona południowa łącznik i sala gimnastyczna

- obudowanie gzymsu cokołowego wokół budynku głównego, strony południowej

łącznika  i sali gimnastycznej płytkami elewacyjnymi wraz z krawędzią gzymsu kolor

RAL 0405070 – 0404067 ( ceglasty)

- naprawienie powierzchni uszkodzonych ścian, gzymsów i boni lokalizacja jw.

- uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych o podłożach z cegły lokalizacja jw.

- uzupełnienie tynków gładkich wewnętrznych po osuszaniu i odgrzybianiu ściany piwnicy.

# b. Roboty malarskie - budynek główny, strona południowa łącznik i sala gimnastyczna

- czyszczenie szczotkami i mycie elewacji wodą pod ciśnieniem

- gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże i zwiększającymi przyczepność

- zabezpieczenie okien, drzwi i luksferów folią poliuretanową

- dwukrotne malowanie farbą fasadową akrylową silnie kryjącą elewacji w kolorze

ustalonym z zamawiającym:

węgarki okienne – kolor biały,

gzymsy, bonie narożne, portale i 10 cm pasy wokół okien - kolor RAL 0409010,

pozostałe tynki – kolor RAL 0408030

- malowanie ściany zewnętrznej piwnic (szatnia i pom. ISO) po osuszaniu i odgrzybianiu

# c. Wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych na budynku głównym

- zdjęcie obróbek blacharskich z gzymsów działowych i portali

- wymiana rur spustowych wraz z uchwytami na PCV fi 110 mm kolor RAL 0503030 (brąz),

- montaż wpustów i rewizji z siatką; systemowych do rur spustowych PCV 110,

- montaż obróbek blacharskich z blachy aluminiowej powlekanej barwionej na gzymsach

ściennych działowych i portalach kolor odcień RAL 0405070 ( ceglasty )

- uszczelnienie silikonem dachowym miejsc przy kołkach kotwiących blacharkę.

# d. Rekonstrukcja instalacji odgromowej

- zdjęcie części starej instalacji odgromowej przy gzymsie cokołowym

- ewentualna naprawa zdemontowanej instalacji odgromowej

- montaż na nowo wykonanym podłożu z płytek elewacyjnych instalacji

# 1.2.3  Osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic

# a. Osuszanie ścian piwnic metodą termoiniekcji

- zbicie zawilgoconych starych tynków

- wykonanie otworów

- osuszanie ścian nagrzewnicami elektrycznymi lub mikrofalowymi

- zastosowanie środków hydrofobowych miejscowo ( otwory ) i powierzchniowo, oraz

uzupełnienie tynku i malowanie ściany

# 1.3. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# 1.4. Ustalenia ogólne

1.3.1.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Podczas realizacji należy zwrócić uwagę na przepisy ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska , ochrony sanitarnej.

1.4.2.Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa , przepisy, Polskie Normy  i inne wymagania. Wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.

1.4.3.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez  Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być  sprawdzona przez Wykonawcę a w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji  zgodnie z  przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.

Zmiany  i odstępstwa od dokumentacji technicznej przedłożonej wykonawcy do realizacji zadania nie mogą powodować  obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów a zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji  należy wprowadzić w postaci oferty przez wykonawcę robót, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrób został wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady

1.4.4.Przygotowanie, przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego

-punkt  poboru wody wskazany przez  Zamawiającego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów, urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym .

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę.

Koszty związane z przygotowaniem miejsca i przywróceniem terenu na którym prowadzone są roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy  ponosi Wykonawca.

1.4.5.Materiały. Magazynowanie materiałów na budowie.

Materiały dostarczone na budowę należy przechowywać w sposób zgodny z wytycznymi producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania winne być zgodne z postawieniami

umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte przez i na koszt Wykonawcy poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4.6. Sprzęt.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający niezbędne atesty i dopuszczenia. Sprzęt i urządzenia używane na terenie budowy będą obsługiwane przez osoby przeszkolone i posiadające niezbędne uprawnienia ( w przypadku wymagania takich uprawnień ).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś robót.

Sprzęt używany do realizacji powinien być zgodny z ustaleniami i projektem organizacji robót.

1.4.7.Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:

-ocena jakości

-okres gwarancji 24 m-ce

# 1.4.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada w całości za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Zamawiającego  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia

urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, znajdujących się na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

inne straty spowodowane jego działaniem np : pożar wywołanym jako rezultat realizacji robót albo straty spowodowane przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

# 1.4.9. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwości powstania pożaru.

# 1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia.

# 1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.4.12.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

# II. WYKONYWANIE ROBÓT

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANŻA BUDOWLANA

1.Prace przygotowawcze.

2.Prace elewacyjne.

2,1 Roboty tynkarskie i okładzinowe

2.2 Roboty malarskie

2.3 Wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rekonstrukcja fragmentów

instalacji  odgromowej

3.Osuszanie i odgrzybianie ścian

# 1. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE

# ST-45450000- 6, 45262100-2,

# WSTĘP

# 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem placu budowy i montażu rusztowań do wykonywania prac elewacyjnych,

# 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2.1

# 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych w zakresie przygotowania placu budowy i montażu rusztowań elewacyjnych na budynku głównym i ścianie południowej sali gimnastycznej i łącznika. Wysokość rusztowań w zależności od ukształtowania terenu i kształtu budynku waha się od 4- 13 m. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

# 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i obowiązującymi przepisami.

# 2. MATERIAŁY

Materiały używane do wykonania prac i zabezpieczenia powinny zawierać odpowiednie atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

# 3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt wykonany z  elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania.

# 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów i sprzętu powinno odbywać się

tak, aby nie powodować zakłóceń w organizacji pracy Zamawiającego.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie elewacji rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu w dzienniku budowy.

6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów BHP . Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :

● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,

● podczas burzy i wiatru ,

● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

# 6. KONTROLA JAKOSCI

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy :

● stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania ,

● posadowienie rusztowania ,

● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem

dopuszczalnych odchyłek ,

● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem

technicznym rusztowania ,

● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania ,

● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,

● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

# 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokóle odbioru technicznego. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonej w przepisach tolerancji dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

‌1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

3.Ustawa o systemie oceny zgodności .

4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5.Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony

indywidualnej

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlanej.

7.Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i

eksploatacja.

9.PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nośnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .

- 13. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne

# 2. PRACE  ELEWACYJNE

# ST-45410000-4, 45440000-3, 45260000-7, 45262000-1, 45450000- 6

# 2.1 ROBOTY  TYNKARSKIE I  OKŁADZINOWE

# 1. WSTĘP

# 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wymianą lub uzupełnieniem fragmentów tynku nakrapianych na ścianach zewnętrznych budynku, uzupełnienie tynków gładkich na boniach i gzymsach, wykonanie tynków wewnętrznych gładkich na ścianach piwnicy budynku głównego po wykonaniu prac osuszających metodą termoiniekcji, oraz wykonanie opaski z płytek elewacyjnych o wysokości gzymsu cokołowego wraz z krawędzią.

# 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2.2.a

# 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich i okładzinowych w zakresie całego budynku głównego i ścianie południowej sali gimnastycznej i łącznika oraz w piwnicy budynku głównego na ścianach zewnętrznych szatni i pomieszczenia ISO. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

# 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i obowiązującymi przepisami.

# 2. MATERIAŁY

Cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Gotowe zaprawy tynkarskie i mineralne lub akrylowe powinny posiadać odpowiednie atesty

Gotowe zaprawy klejowe mrozoodporne i zaprawy fugowe atestowane.

# 3. SPRZET

Wybór sprzętu i narzędzi ręcznych lub mechanicznych pozostawia się do uznania Wykonawcy w zależności od zakresu robót i warunków lokalnych.

# 4. TRANSPORT

Samochód ciężarowy lub dostawczy. Materiał zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zawilgoceniem. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów tynkarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny zgodny z zaleceniami producenta.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich i pokrywczych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia , bruzdy i instalacje podtynkowe, obsadzona stolarka, itd.

Podłoże – oczyszczone , usunięte odpadające fragmenty starych tynków, odpylone, zwilżone i zagruntowane. Tynk powinien być na całej powierzchni ściany ściśle związany z podłożem.

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 C , nie wolno dopuścić do

zamarznięcia świeżego tynku.

Roboty tynkarskie powinny być wykonywane z rusztowań i pomostów przystosowanych do

lokalnych warunków i zapewniających wygodę i bezpieczeństwo pracowników.

# 6. KONTROLA JAKOSCI

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli poprzez:

- sprawdzanie materiałów na podstawie świadectw dopuszczenia do stosowania,

- sprawdzanie dokładności przygotowania podłoża,

- sprawdzanie poprawności wykonania robót,

- tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni.

Badania techniczne przeprowadzić należy przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze >5 C

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowi:

sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa, atestami i Specyfikacja Techniczna

sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

# 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

# 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-65/B-14502 Zaprawy wapienne

2.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

3.PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

4.PN-75/b-14505 Zaprawy gipsowo-wapienne i gipsowe

5.BN-69/6721-04 Piasek do zapraw

6.PN-70/B-10100 Tynki zwykłe

7.PN-70/B-10100 Tynki zmywalne

# 2.2 ROBOTY MALARSKIE

# 1. WSTĘP

# 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, malarskich całej elewacji budynku głównego, strony południowej łącznika i sali gimnastycznej oraz ściany zewnętrznej piwnicy budynku głównego po wykonaniu prac osuszających metodą termoiniekcji. Kolorystyka elementów elewacji podana jest w pkt 1.2.2.b

# 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w pkt 1.2.2.b

# 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich w zakresie całego budynku głównego i ściany południowej sali gimnastycznej i łącznika oraz w piwnicy budynku głównego na ścianach zewnętrznych szatni i pomieszczenia ISO. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

# 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

# 2. MATERIAŁY

Przewiduje się zastosowanie gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty

Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Przewiduje się stosowanie farb akrylowych białych i kolorowych fasadowych silnego krycia, preparatów gruntujących i wzmacniających podłoże.

Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenie Inwestora,

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć okna, drzwi, pomieszczenie, meble oraz inny narażony na zabrudzenie sprzęt, materiały itp. Folia budowlana o odpowiedniej grubości.

# 3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt malarski, oraz szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie

# 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

# 5.1 Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich

i niżej podanych robót malarskich

- prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

# 5.2 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest

wymagana duża gładkość powierzchni dotyczy pomieszczeń wewnętrznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie

wyższej ni6 +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia

technologiczne producenta farb.

# 5.3 Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk itp.) do malowania

Powierzchnie elementów powinny być:

a. oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane,

b. gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone

przed rdza farba antykorozyjna,

c. większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14 dniowym

wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych

miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni,

d. inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie

i zmycie woda pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta woda.

e. zagruntować podłoże preparatami gruntującymi wzmacniającymi i poprawiającymi

przyczepność farby do podłoża (np. Unigrunt , Ceresie C-17, lub inne systemowe)

# Podłoża tynkowe powinny:

a. pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych

lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,

b. wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez

wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawa gipsowa,

dla pozostałych podłoży – zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna,

c. powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i

chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)

oraz osypujących się ziaren piasku,

d. nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

# 5.4 Wykonywanie robót malarskich.

1.Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam

i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkanina bawełniana

lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla,

2.Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady

pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury

pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa

powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i

natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ,

natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po

hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2,

3.Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle

przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez

producenta

# 6. KONTROLA JAKOSCI

# 6.1 Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

1.Terminy wykonywania badan podło6y pod malowanie powinny być następujące:

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia,

- badania powierzchni betonów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od

daty ich wykonanie

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

malarskich,

- badanie stopnia karbonizowania podło6a należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem

do robót malarskich,

- badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,

- badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich

ukończenia

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie

niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%.

3.Badanie podłoży powinno obejmować:

- sprawdzenie stopnia karbonizowania tynku

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni

4.Badanie materiałów:

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

5.Badanie warstw gruntujących obejmuje:

- sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków

- sprawdzenie nasiąkliwości

- sprawdzenie wsiąkliwości

# 6.2 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych

1.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz

lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%

3.Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w pkt. 4 do 18

4.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich

5.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem

6. Sprawdzenie połysku

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

8. Sprawdzenie odporności na ścieranie

9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie

10.Sprawdzenie odporności na uderzenie

11.Sprawdzenie elastyczności powłok

12.Sprawdzenie twardości powłok

13.Sprawdzenie przyczepności powłok

14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda

15.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem

16.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody

17.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej

18.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych

farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych.

6.3. Ocena jakości malowania

1.Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane

2.Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót

malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie odpowiadające wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać

usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

3.W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powlokę malarską

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę malarską

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego

należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę

agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonać

natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki nale6y zlikwidować przez powtórne naniesienie

powłoki malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki –

należy oczyścić powierzchnie z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować

powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

Sprawdzenie układu kolorystycznego zawartego w dokumentacji lub ustalonego z Zamawiającym.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciem jej powierzchni miękką wełną lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Badania powłok przeprowadza się po ich wykonaniu:

dla farb sylikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

2.Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje

producenta.

# 2.3 WYMIANA OBRÓBEK  BLACHARSKICH,  RUR  SPUSTOWYCH I

# REKONSTRUKCJA FRAGMENTÓW  INSTALACJI  ODGROMOWEJ

# 1. WSTĘP

# 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, w zakresie wymiany obróbek blacharskich na gzymsach działowych i portalach elewacji budynku głównego, wymiana rur spustowych na rury z profili PCV fi 110 wraz z wpustami i rewizji na kolor RAL 0503030 (brąz) na budynku głównym, zdjęcie części starej instalacji odgromowej przy gzymsie cokołowym, ewentualna naprawa zdemontowanej instalacji odgromowej i montaż na nowo wykonanym podłożu z płytek elewacyjnych instalacji na budynku głównym.

# 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w pkt 1.2.2.c i 1.2.2.d

# 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót blacharsko dekarskich i instalacyjnych w zakresie uziomów pionowych w części gzymsu cokołowego w zakresie całego budynku głównego. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

# 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

# 2. MATERIAŁY

Przewiduje się zastosowanie gotowych systemowych rozwiązań odwadniających z profili o średnicy fi 110 mm  i kolorze brązowym posiadających wymagane Atesty i Aprobaty Techniczne

dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Obróbki blacharskie gzymsów działowych i portali wykonać z blachy aluminiowej powlekanej koloru ceglastego o szer. od 20-60 cm . Rekonstrukcję elementów instalacji odgromowej - przewody odprowadzające wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego 25x3 mm.

# 3. SPRZĘT

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich,  montażu rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z elektronarzędzi i rusztowań.

# 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny i nie powodować zakłóceń pracy Zamawiającego.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia wyglądu elewacji i zgodne z ustaleniami oraz dokumentacją techniczną.

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej, stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom

w PN-EN 607:1999,

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane

w elementy wieloczłonowe. Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm. Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wyposażone w rewizję i wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

.    Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać z płaskownika stalowego

ocynkowanego 25x3 mm. Przewody odprowadzające powinny być umocowane na każdym rogu

budynku oraz powinny być rozmieszczone, co max. 20 m wzdłuż elewacji budynku.

Przewody odprowadzające wykonane jako natynkowe lub podtynkowe. Przewody natynkowe

należy odsunąć na wspornikach od lica budynku umożliwiając montaż płytek elewacyjnych. Aby

zamontować przewody podtynkowo należy w tynku wykuć bruzdy o szerokości ok. 40

mm i głębokości ok. 15 mm. W bruzdach należy zamocować uchwyty płaskie dla

płaskowników, ułożyć przewody odprowadzające, a następnie bruzdy zatynkować.

Minimalna grubość warstwy tynku nad przewodem odprowadzającym nie moSe być mniejsza

niż 5 mm. Na ścianach szczytowych, należy dodatkowo, przed wykonaniem bruzd, wyciąć

w istniejącym ociepleniu styropianowym, pasy szerokości 10 cm, które po ułożeniu

przewodów odprowadzających, uzupełnić nowymi pasami styropianu. Zapewni to nie

powstawanie w miejscach wycięcia, mostków termicznych.

Na każdym przewodzie odprowadzającym należy zainstalować złącze kontrolne, dające się

łatwo rozmontować, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej.

Złącza kontrolne należy umieścić w puszkach instalacyjnych umieszczonych na wysokości

0,8 – 1 m nad terenem i licowanych z elewacją budynku.

# 6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.

Po zakończeniu robót w zakresie instalacji odgromowej należy sprawdzić i pomierzyć:

jakość i kompletność wykonanych robót, jakość połączeń przewodów tworzących zwody,

jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające. Należy wykonać pomiary

wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów

i pokrycia są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy), mb ( metr bieżący ).

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

# 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady

ogólne.

2.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi

zmianami).

3.PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

4.PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

5.PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

6.PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.

Część 3: Stal odporna na korozję.

7. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych ciągłym podłożu.

8. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

9. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

10.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i

wymagania.

11.PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

12.PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,

Wymagania i badania.

13.PN-92/B-10735- Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

14.PN-74/C-89200- Rury z tworzywa sztucznego(PCV)

# 3. OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE ŚCIAN PIWNIC

# ST - 45262000-1

# 1. WSTĘP

# 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, polegających na osuszaniu i odgrzybianiu zewnętrznej ściany piwnic budynku głównego w pomieszczeniach szatni i ISO metodą termoiniekcji. Metoda ta polega osuszaniu wprowadzaniu w nawiercone w dwóch rzędach co 12 cm otwory o średnicy 30 mm i dł 500 mm nachylone pod kątem 15-30° płynu iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. Preparat ten pod wpływem grawitacji i podciągania kapilarnego migruje w głąb ściany i tynku powodując zamknięcie kapilarne albo hydrofobizację. Dodatkowo należy pokryć powierzchniowo powierzchnię ścian preparatem hydrofobowym.

# 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w pkt 1.2.3.a

# 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia osuszania i odgrzybiania w zewnętrznych ścian piwnic budynku głównego w pomieszczeniu szatni i ISO . Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

# 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

# 2. MATERIAŁY

Przewiduje się zastosowanie materiałów hydrofobowych posiadających Aprobaty

Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.

Najczęściej stosuje się iniekty krzemianowe, krzemoorganiczne i stosunkowo rzadko bitumiczne lub parafinowe. Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć pomieszczenie i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniu przed zniszczeniem.

# 3. SPRZĘT

Wiertarki elektryczne, urządzenie termo-wentylacyjne,  pędzle, wałki, szpachelki.

# 4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny i nie powodować zakłóceń pracy w obiekcie Zamawiającego.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Jest to metoda zakładania izolacji i jednocześnie osuszania. Osuszanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego zestawu urządzeń termo-wentylacyjnych, poprzez wprowadzenie do nawierconych w murze otworów suchego powietrza o określonej temperaturze i prędkości przepływu. 
            Proces osuszania, w zależności od początkowej wilgotności i grubości ścian oraz warunków prowadzenia prac, trwa od dwóch do kilku dób. Po wstępnym osuszeniu, w otwory wtłaczany jest środek iniekcyjny, który stanowi roztwór żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych.
Zalety:
   • proces osuszenia obszaru muru wokół nawierconych otworów trwa kilkadziesiąt godzin , a nie około dwóch lat jak w innych metodach, 
   • blokadę hydrofobową przed wilgocią kapilarną uzyskuje się już po paru godzinach od zakończenia procesu hydrofobizacji. W przypadku wykonania pionowej blokady hydrofobowej można prawie natychmiast przystąpić do wykonywania prac remontowych, jak np. układanie nowych tynków, malowania itp., 
   • efektywną i trwałą blokadę hydrofobową uzyskuje się dzięki opróżnieniu porów i kapilar z wody w nich zalegającej i zastosowaniu najskuteczniejszych środków hydrofobowych, 
   • wszystkie urządzenia , materiały i sprzęt dodatkowy produkowane są w Polsce.

Zakres i kolejność robót :

- Nawiercenie otworów dla wykonania przepony pionowej i poziomej,

- Zbicie tynków w pasie wykonywanej izolacji,

- Osuszenie ściany gorącym powietrzem i odprowadzenie wody specjalnym urządzeniem,

- Wypełnienie nawierconych otworów preparatem wytwarzającym przeponę izolacyjna,

- Zapełnienie otworów suchym cementem,

- Odgrzybienie powierzchni po zbitych tynkach,

- Wykonanie tynków renowacyjnych z dodatkiem preparatu

Roboty należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta i autora metody i przy pomocy

zalecanych przez niego urządzeń.

# 6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości

wykonania wszystkich kolejnych etapów w zakresie zastosowanej metody.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi

końcowemu.. Odbiór obejmuje materiały zastosowane w prowadzeniu prac, oraz czynności

wyszczególnione w punkcie 5 stanowiące zakres prac stosowanej technologii.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami technologicznymi, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

# 10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE

(Dz.U.Nr209, poz.1779).

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47,

poz.401).

4..Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

5.Zalecenia i Instrukcje producentów.